## Slide 1
基于大模型提示词工程的综合化航电系统代码生成方法
南京航空航天大学/计算机科学与技术学院
汇报人 林畅 指导老师 周勇 杨志斌
2026.5.27
Notes: 老师您好，我是南京航空航天大学的林畅，我想给您介绍一下我的基本情况。

## Slide 2
方能演亦
方能演亦
方能演亦
方能演亦
方能演亦
研究背景与动机
开发挑战
标准复杂
手工编码
容易出错
专业门槛高
导航
飞控
通信
显示
时间分区
空间分区
IMA
系统架构
应用软件
ARINC653
分区操作系统
通用硬件平台
IMA系统特点
多应用集成
在统一硬件平台
严格的时间
和空间隔离
不同安全等级
应用共存
......
流程阶段
传统流程开发
需求分析
代码编写
标准符合
迭代优化
手动解读文档，转化为代码规范
工程师手动编写每一行代码
人工检查标准符合性
手动调试修改
LLM辅助开发
LLM理解需求，自动识别功能点
LLM根据提示词自动生成代码框架
提示词内嵌标准规范，生成即符合
基于反馈自动优化提示重新生成
核心优势能演亦
方能语义理解能力演亦
语义理解能力
方能语义理解能力演亦
代码生成能力
方能语义理解能力演亦
零成本适配
方能语义理解能力演亦
快速迭代
Notes: ARINC 653 是航空软件的强制标准，手工写分区初始化代码重复性高、容易出错。我的研究尝试用大语言模型来自动完成这项工作。

## Slide 3
整体框架
输入层：AADL 系统模型 → aadl2c.py 解析 → JSON 分区规格
提示词层：4种策略（零样本 / 思维链 / 少样本 / 组合）构建提示词
Claude 4.6 Sonnet 生成 11 个 C/H 文件，三维评分 + ARINC 653 合规检查
Notes: 整个方法分三阶段。首先用我编写的 aadl2c.py 解析器把 AADL 模型转成结构化 JSON；然后用四种提示词策略构建提示，发给 LLM；最后对生成的代码进行评估。

## Slide 4
JSON提取
遍历 AADL 分区定义，提取任务、端口、黑板、缓冲区等资源，输出结构化 JSON 规格
代码片段展示了任务提取逻辑：按优先级排序分区内的线程子组件，并与线程类型定义（周期、堆栈大小）关联，生成完整的Task记录。

## Slide 5
四种提示词策略
1 角色定义
"你是一名嵌入式航空软件工程师， 熟悉 ARINC 653 标准和 ACoreOS653 实时操作系统"
零样本提示
2 分区规格
由上一步的JSON解析获得
3 具体文件要求
对每个文件进行约束，
同时约束命名规范等细节

## Slide 6
四种提示词策略
1 以零样本提示词为基础
包含零样本提示词的三个部分
思维链提示
2 添加API参考模块
APEX API是航空私有接口，训练数据中很少出现，模型容易产生幻觉
3 四步推理引导
（1）分析端口和通信资源
（2）规划appMain的CREATE顺序
（3）分析每个任务的通信行为
（4）最后才生成代码
迫使模型先做全局规划，避免端口遗漏问题

## Slide 7
四种提示词策略
在零样本提示词的基础上，添加一个完整分区的11文件示例代码
少样本提示
组合提示
在零样本提示词的基础上，添加完整示例代码和API参考
同时引导模型分步推理

## Slide 8
用中文/英文自然语言描述系统需求
作为基线对比，体现形式化输入的优势
评估体系
流程阶段
传统流程开发
传统流程开发
方能演亦
方能演亦
结构
完整性
11个文件是否齐全，HM回调是否存在、函数签名、头文件保护、宏定义
API正确性
CREATE/READ/WRITE 配对，端口方向，命名格式
语义
一致性
任务名、端口名、资源名与 JSON 规格一致
三维检查
方能演亦
方能演亦
ARINC 653 合规检查
R1/R2：黑板/缓冲区必须同时有读写两端操作
R3–R6：采样/队列端口方向与规格一致
R7：必须实现 HM 回调函数
R8：CREATE_* 不得出现在 while(1) 循环内

## Slide 9
实验结果
少样本和组合策略三维得分均达满分；组合策略合规率最高（93.5%），是最佳策略
CoT 推理自由度过高，自主调整了文件职责和命名风格，偏离了评估规则期望的固定格式，体现了提示词约束不足时 LLM 输出的不稳定性。
零样本和思维链实验以5分区的DIMA系统为生成目标
少样本和组合实验以DIMA的一个分区为示例，生成3分区的IMA2系统代码

## Slide 10
实验结果
常见错误分析
策略/分区 | 三维综合 得分 | ARINC653 合规率 | 失分原因
零样本/ps1 | 94.4 | 66.7% | C6/C7 通过（名称出现在 extern 中），但 R1/R2 失败（从未实际调用 API）
少样本/PB | 100.0 | 83.3% | C6 通过（黑板名出现），但 R1 失败（缺 少 READ_BLACKBOARD 调用）
思维链/ps1 | 81.4 | 50.0% | A10/A11 失分与 R3/R6 失分来自同一根本 问题（端口 API 方向错误）
复杂系统
泛化验证
前述实验已系统验证了四种策略在两套 IMA 系统上的表现
以复杂系统IMA3 的 4 个分区来验证
少样本和组合策略的泛化能力
系统 | 提示策略 | 三维均值 | 合规率均值
IMA2 | 少样本 | 100.0 | 83.3%
IMA2 | 组合 | 100.0 | 94.4%
IMA3 | 少样本 | 100.0 | 85.1%
IMA3 | 组合 | 100.0 | 92.9%
即使目标系统的复杂分区的资源密度大幅提升，策略性能仍然保持稳定

## Slide 11
输入格式对比实验
输入格式 | 综合得分 | 合规率 | 问题
自然语言描述 | 100.0 | 66.7% | 黑板/缓冲区操作缺失
AADL 原文 | 91.2 | 100.0% | 资源命名偏差
结构化 JSON | 97.2 | 66.7% | 黑板/缓冲区操作缺失
自然语言综合得分最高，LLM 对自然语言理解更好
AADL 原文的653合规率最高 其原文中直接包含了部分 API ；
JSON 格式在两者间取得平衡，且更易于自动化生成

## Slide 12
工具演示
从 AADL 提取 JSON 规格
将 嵌入JSON的提示词模板发给 Claude，得到 11 个文件
进行三维评估及ARINC653评估

## Slide 13
生成代码示例
资源名与 JSON 规格完全一致
周期正确换算为纳秒
SET_PARTITION_MODE 在最后调用
每组实验均生成11个文件

## Slide 14
用中文/英文自然语言描述系统需求
作为基线对比，体现形式化输入的优势
总结与展望
流程阶段
传统流程开发
传统流程开发
方能演亦
方能演亦
工具链：aadl2c.py 实现 AADL → JSON 规格自动提取
对比实验：系统比较四种提示词策略在 IMA 代码生成中的表现
评估体系：三维评分+ ARINC 653 合规检查
主要贡献
方能演亦
方能演亦
结论
少样本/组合策略综合得分达 100分，合规率最高 93.5%
LLM 能够生成质量接近手工编写的 ARINC 653 分区代码
CoT 策略存在"过度生成"问题，需要严格约束输出格式
方能演亦
方能演亦
未来展望
扩展到更多 IMA 系统和 RTOS 平台
引入运行时仿真验证
探索 Fine-tuning 替代提示词工程

## Slide 15
请老师批评指正